Flexing doo.Ada, ul Sabo S. Lasla 3

tel.024 854 082

mail: flexing@flexing.rs                                                                                                            www.flexing.rs

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE TRAKASTE BRUSILICE TRB-1800

Primena brusilice

Univerzalna trakasta brusilica TRB-1800 služi za brušenje i poliranje cevi, kutijastih delova, obaranje ivica, oštrenje noževa, burgija, skidanje ostataka od presovanja, kovanja, glodanja. Uz korišćenje odgovarajućih brusnih traka mogu se obraditi svi materijali.

Tehnički podaci

Snaga motora / broj obrtaja 		0,75/1.1  KW / 2850 1/min

Priključni napon				380 V /50 Hz

Max.vertikalna  radna površina		90x180 mm

Dimenzija stola -vodoravna		90x145 mm

Obimna brzina				22  m/sec

Prečnik pogonskog točka			ø150 mm

Dimenzija brusne trake			60/75x1800  mm

Dimenzija mašine	D/Š/V              	800x270x320 mm

Težina					37  kg

Montaža i  korišćenje

Sklopiti brusilicu i montirati pomoću 4 vijaka, na stabilnu radnu površinu.

Priključiti na trofazni konektor  380V.

Podesiti smer obrtanja motora u smeru strelice, bez brusne trake.

Postavljanje beskrajne trake 10, vrši se na sledeći način:

- otpustiti vijak 3 za stezanje vodoravne grede

- pritisnuti ručicu stezača 1 nadole i držati tako

- povući gredu prema sebi 2, tako da traka bude zategnuta

- stegnuti vijak grede 3 i otpustiti ručicu stezača 1

- podesiti  ugao između trake (glava 11) i radnog stola i stegnuti vijke 5 i 6.

- podesiti rastojane radnog stola 8 od trake tako da zazor između traka i stola bude 1 mm i stegnuti sa vijcima 7

- za trenutak uključiti prekidač 9 i podesiti trčanje trake na sredinu točkova pomoću ručice  4

Postaviti velur brusni disk na čelo pogonskog točka trake i ravnomerno pritisnuti.

NAPOMENA

NE SME DA SE KORISTI POKIDANA TRAKA  ILI BRUSNI DISK.

Na mašini ne SME raditi radnik koji nije osposobljen za rukovanje !

PRI RADU OBAVEZNO KORISTITI  LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA !

Garancija Proizvođač, Flexing doo iz Ade, garantni rok 12 meseci na brusilicu TRB 1800, u slučaju da se ista koristi namenski shodno ovom uputstvu i sa odgovarajučim trakama. Garancija ne obuhvata ležajeve, brusne trake i čičak diskove. Troškove vraćanja mašine snosi kupac. Mašina nije predviđena za neprekidan rad, zbog mogućnosti pregrejanja ležajeva i plastičnih točkova za vođenje. Datum: ………………… Ser. Br: ............................… Potpis: ………………….. MP